## Slide 1
基于 Mobile OpenARM 的
家庭出门物品准备助手
系统设计与流程验证
面向家庭场景的任务决策、多模态感知与移动操作闭环
课程汇报
小组成员：卢克为，唐俊杰，陆康
指导老师：张新宇
01

## Slide 2
出门准备不只是“列一张清单”
01 问题与目标
02
EAST CHINA NORMAL UNIVERSITY
从信息提醒走向实际准备，机器人需要处理家庭环境中的多重不确定性。
1
位置不固定
钥匙、钱包等物品可能出现在玄关、客厅或卧室。
2
环境较复杂
遮挡、光照变化以及人员活动
都会影响识别与移动。
3
遗漏有成本
忘带证件、药品或钥匙可能带来时间与安全风险。
传统方式
提醒用户“应该带什么”
能力升级
机器人辅助
寻找、确认、搬运并集中放置
核心问题
如何让感知、决策、导航与操作
围绕同一项生活任务协同工作？

## Slide 3
研究目标与系统边界
01 问题与目标
03
EAST CHINA NORMAL UNIVERSITY
本项目关注完整任务闭环，并清楚区分方案设计、流程验证与实机能力。
输入
用户清单
出门场景
天气 / 交通
日程 / 习惯
目标系统
任务理解
主动建议
搜索识别
抓取放置
状态反馈
输出
最终清单
搜索步骤
执行状态
出门提醒

## Slide 4
一套框架，适应多种出门情境
01 问题与目标
04
EAST CHINA NORMAL UNIVERSITY
场景不同，触发条件和目标物品不同；任务结构保持一致。
雨天上班
触发条件
天气：下雨 交通：拥堵
系统响应
补充雨伞 提醒提前出门
会议出门
触发条件
日程：会议
系统响应
补充电脑 文件夹与证件
老人就医
触发条件
日程：就医 天气：降温
系统响应
补充药盒、眼镜 证件与外套
普通外出
触发条件
天气：晴朗 无特殊日程
系统响应
按用户清单 完成基础准备
共同需求
清单解析
场景判断
位置预测
任务执行
状态反馈

## Slide 5
系统总体架构
02 系统方案
05
EAST CHINA NORMAL UNIVERSITY
按照“交互—决策—感知—执行”组织信息流与控制流。
用户交互层
清单输入 · 建议确认 · 状态反馈
任务决策层
清单解析 · 主动建议 · 任务规划 · 异常决策
感知定位层
视觉识别 · 标签确认 · 位置预测 · 坐标转换
机器人执行层
导航 · 搜索 · 抓取 · 搬运 · 放置确认
环境与数据支撑
天气与交通
日程信息
物品信息库
用户习惯
任务记录
闭环关系
感知结果支持决策，执行结果更新状态，用户反馈进一步修正任务。

## Slide 6
主动决策与清单生成
02 系统方案
06
EAST CHINA NORMAL UNIVERSITY
系统给出有依据的建议，最终选择仍由用户确认。
用户清单
钥匙、钱包、耳机
天气信息
下雨 → 雨伞
日程信息
会议 → 电脑、文件夹、证件
习惯信息
上班常带 → 手机
规则判断
标准化与去重
触发条件匹配
建议理由生成
最终清单
钥匙
钱包
耳机
雨伞
手机
交通信息的作用
交通拥堵只生成时间提醒，
不直接改变物品清单。
交互原则
目标系统采用建议—确认—执行，
避免机器人替用户擅自决定。
解释方式
每个新增物品都显示触发来源，
便于用户判断建议是否合理。

## Slide 7
多模态识别与位置预测
02 系统方案
07
EAST CHINA NORMAL UNIVERSITY
三类信息分别回答“是什么、是不是、在哪里”。
视觉识别
这是什么？
物品类别、图像位置与深度信息
电子标签
是不是目标？
对重要物品进行身份辅助确认
习惯信息
最可能在哪里？
按照历史位置排列搜索区域
目标可信度 判断
信息一致
确认目标，进入抓取规划
信息冲突
暂停抓取，继续观察
均不确定
换区域或询问用户
示例：视觉识别出两个相似钱包时，可利用 BLE 标签确认属于当前用户的目标。

## Slide 8
搜索规划与机器人作业闭环
03 机器人作业
08
EAST CHINA NORMAL UNIVERSITY
根据物品位置和任务优先级组织搜索，避免逐件盲目寻找。
1
读取物品信息
2
规划搜索顺序
3
导航至候选区域
4
标签与视觉确认
5
选择抓取策略
6
搬运至玄关
7
放置并确认
8
更新任务状态
示例搜索路线
玄关柜
客厅茶几
书桌
玄关整理区
识别不确定
靠近、换视角或
切换候选区域。
抓取失败
有限重试，
随后记录异常并反馈。

## Slide 9
硬件配置与抓取策略
03 机器人作业
09
EAST CHINA NORMAL UNIVERSITY
传感、移动与操作设备共同支撑家庭环境中的物品准备任务。
典型物品与操作方式
钥匙 / 耳机盒
小物体夹取
尺寸小，优先选择稳定接触面
文件夹 / 证件
薄片边缘抓取
需要避免滑落与表面损伤
水杯
圆柱侧向夹取
控制夹持力并保持竖直
雨伞
长条物体夹取
识别伞柄或中部稳定位置
边界说明
电脑、外套和易碎物品需要更严格的确认条件，必要时由用户协助。

## Slide 10
安全约束与异常处理
03 机器人作业
10
EAST CHINA NORMAL UNIVERSITY
家庭机器人首先要做到：不确定时不冒险，失败时不强行执行。
异常情况
判断依据
处理方式
识别不确定
置信度较低或信息冲突
靠近、换视角或询问用户
路径受阻
持续无法通过目标区域
等待、重新规划或请求清理
抓取失败
夹爪闭合异常或物品滑落
有限重试，随后标记异常
人员靠近
进入机械臂工作范围
立即暂停机械臂动作
高风险物品
易碎、高价值或身份不确定
提高确认条件或由用户协助
控制优先级：急停与避障 > 人员安全 > 机械臂动作 > 任务完成速度

## Slide 11
原型验证与信息组织
04 原型与验证
11
EAST CHINA NORMAL UNIVERSITY
当前原型重点检验决策逻辑、任务分解和状态反馈是否能够连贯运行。
物品信息库
物品类别
常见位置
身份标签
抓取方式
场景信息库
天气条件
交通状态
日程类型
携带习惯
任务状态
待处理
执行中
已完成
异常反馈
验证内容
清单解析 · 场景推荐 · 搜索步骤生成 · 状态变化 · 结果提醒

## Slide 12
典型案例：雨天上班
04 原型与验证
12
EAST CHINA NORMAL UNIVERSITY
从三件用户指定物品，生成一条包含建议、搜索与提醒的完整任务。
案例输入
用户清单
钥匙、钱包、耳机
出门场景
上班
天气
下雨
交通
拥堵
日程
无
规则判断
天气建议
下雨 → 推荐雨伞
习惯建议
上班 → 补充手机
交通提醒
拥堵 → 提前 15 分钟
案例输出
最终清单
钥匙
钱包
耳机
雨伞
手机
系统进一步生成搜索顺序、
执行状态与出门提醒。

## Slide 13
预期效果展示：图片
04 原型与验证
12
EAST CHINA NORMAL UNIVERSITY